## Slide 1: Tutorial 2 ECC and Assembly
Maroun Tork, 2018

## Slide 2: Agenda
-קודים לגילוי ותיקון שגיאות
- Assembly

## Slide 3: קודים לגילוי ותיקון שגיאות
(ECC - Error Correction Codes)

## Slide 4: הגדרות
קוד הוא אוסף של מילים מתוך אוסף כל המילים האפשריות.
קוד:
011
100
001
קוד עם 3 מילות קוד
כ"א ברוחב 3.
010
מילה זו אינה חוקית,
כלומר היא לא נמצאת בקוד
011
מילה זו חוקית,
כלומר היא נמצאת בקוד

## Slide 5: הגדרות
מרחק בין שתי מילים (מרחק המינג) : מספר הביטים שיש לשנות על מנת לקבל מילה אחת מהשנייה.
מרחק הקוד: המרחק הקטן ביותר שבין שתי מילות קוד כלשהן.
  בקוד שלנו : dmin = 1.
100
011
מרחק: 3
011
001
מרחק: 1
קוד:
011
100
001
001
100
מרחק: 2

## Slide 6: יכולת לגילוי/תיקון שגיאות
המרחק המינימלי קובע את יכולת הגילוי/תיקון של קוד.
כאשר מנתחים יכולת גילוי שגיאות של קוד, עלינו להניח מה מספר השגיאות המקסימלי שעלולות להתרחש בזמן שידור.

## Slide 7: גילוי ותיקון שגיאות
אם המרחק המינימאלי הוא 3,
  ניתן לגלות עד 2 טעויות
  אם מניחים שכל היותר יש טעות 1 בלבד, ניתן לתקנה.
קוד:
000
111
נשלח: 000 או 111
התקבל: 011
עד 2 טעויות
נשלח: 111
טעות אחת
נשלח: 000 או 111
התקבל: 001
עד 2 טעויות
נשלח: 000
טעות אחת

## Slide 8: תיקוני שגיאות
באופן כללי :
מרחק הקוד הוא K
ניתן לגלות עד
K-1
טעויות.
בהנחה שמס'
הטעויות הוא לכל היותר
אז ניתן לתקנן.

## Slide 9: דוגמא: בדיקת זוגיות (Parity)
מוסיפים ביט, כך שמספר האחדים במילת הקוד (כולל סיבית הזוגיות) יהיה זוגי עבור even parity (אי זוגי עבור odd parity).
ביט הזוגיות מתקבל מ-XOR שאר הסיביות:
  11 1 0 = 1 10 0 1 = 0
מרחק הקוד: 2 ← יכולת גילוי של שגיאה בודדת
1
0
0
1
0
מידע
זוגיות
1
1
1
0
1
מידע
זוגיות

## Slide 10: דוגמא: קוד חזרות (Repetition)
כל ביט משודר r פעמים.
  עבור r = 4:
מרחק הקוד: r
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
Notes: כאשר r=4 ניתן לתקן עד שגיאה אחת ולגלות עד 3 שגיאות.

## Slide 11: תרגילים נוספים – תרגיל 1

## Slide 12: תרגילים נוספים – תרגיל 1
תחילה נמצא את מרחק הקוד עבור הקוד הנתון. אנו בעצם מחפשים את שני המילים הכי דומות.
עבור שני הזוגות המסומנים המרחק הוא 2. ניתן לראות ממעבר על כל מילות הקוד כי לא קיים מרחק של 1, לכן מרקח הקוד הוא 2.
המילה החדשה היא בעצם שכפול של הישנה, כלן כל ביט שונה מופיע פעמיים. מכך נובע כי מרחק הקוד החדש הוא 4.

## Slide 13: תרגילים נוספים – תרגיל 1

## Slide 14: תרגילים נוספים – תרגיל 1

## Slide 15: תרגילים נוספים – תרגיל 1
פתרון: נשים לב כי כעת הוספו את סיבית , אשר מחושבת על ידי ביצוע פעולות xor בין כל הביטים במילה המקורית, כלומר זוהי סיבית זוגיות. כיוון שמספר ה-1ים בכל המילים זהה, ביט הזוגיות יהיה זהה בכל המילים. מכך נובע כי הוספת ביט הזוגיות לא תשפיע על מרחק הקוד במקרה זה, לכן התשובה נותרת 4.

## Slide 16: תרגילים נוספים – תרגיל 2
-נתון הקוד הבא:
10011 01011 01010 10100
כמה מילים אפשר להוסיף לקוד מבלי לפגוע ביכולת לתקן ולגלות שגיאות?
מרחק הקוד הוא 1.
ישנן 32 מילים בנות 5 סיביות ומרחק הקוד הוא 1.
לכן ניתן להוסיף 28 מילים נוספות מבלי לפגוע במרחק הקוד (כיוון שאין 2 מילים זהות ו-1 הוא המרחק המינימלי עבור מילים שונות אשר עוברות על כל המקרים).

## Slide 17: Assembly

## Slide 18: High-Level Code to Machine Instructions
HLL
שפת מכונה
compiler
  if (a<b) {
  a +=1;
  }
  else {
  b +=1;
  }
  slt $t0,a,b
  bne $t0,$zero, Label
  addi b, b, 1
  addi a, a, 1
Label:
(bne $t0,$zero, Label = #go to Label if $t0 != 0 (a<b))
  00000101…101010
  00100010…101000
  00000100…100001
  00000010…100001

## Slide 19: Registers Live Inside the Processor
Memory
Bytes
Processor
Control
Datapath
PC
Registers
Arithmetic & Logic Unit
(ALU)
Input
Output
Enable?
Read/Write
Address
Write Data
ReadData
Processor-Memory Interface
Memory-I/O Interfaces
Program
Data
Notes: focus memory

## Slide 20: Memory
Address | 0 | 1 | 2 | 3
0 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
8 |  |  |  | 
12 |  |  |  | 
Memory
Bytes
Program
Data
Address by bytes
Each word/instruction is 32 bits (= 4 bytes)
Address | 0 | 1 | 2 | 3
0 | Byte | Byte | Byte | Byte
4 | W | o | r | d
8 |  |  |  | 
12 |  |  |  | 
Notes: focus memory

## Slide 21
Register Names
Name | Reg # | Use | Saver
$zero | 0 | Constant 0 | -
ra | 1 | Return Address | Caller
sp | 2 | Stack Pointer | Callee
gp | 3 | Global Pointer | -
tp | 4 | Thread Pointer | -
t0-t2 | 5-7 | Temp | Caller
s0-s1 | 8-9 | Saved Registers | Callee
a0-a7 | 10-17 | Function arguments/ return values | Caller
s2-s11 | 18-27 | Saved Registers | Callee
t3-t6 | 28-31 | Temp | Caller

## Slide 22
Question 1 Assume we have an array in memory that contains . Let the value of be a multiple of 4 and stored in register . What do the following snippets of RISC-V code do?

## Slide 23
  lw t0, 8(s0)
Sets register 𝒕𝟎 equal to 𝒂𝒓𝒓[2]
Address | 0 | 1 | 2 | 3
addr | a | r | r | [0]
addr+4 | a | r | r | [1]
addr+8 | a | r | r | [2]
Question 1 #

## Slide 24
Question 1 #
  slli t1, t0, 2 add t2, s0, t1 lw t3, 0(t2) addi t3, t3, 1 sw t3, 0(t2)
Increments the array element specified by 𝒕𝟎 by 1 ( 𝒂𝒓𝒓[𝒕𝟎]++ )
let’s try it on Venus!
Notes: קישור ל-green card במקרה שיש פקודה שלא מכירים. להסביר מה זה shift.
For Venus:
.data
arr: .word 1,2,3,4,5,6,0
.text
la s0, arr
addi t0,t0,3
slli t1, t0, 2
add t2, s0, t1
lw t3, 0(t2)
addi t3, t3, 1
sw t3, 0(t2)

## Slide 25
Assembly with RISC-V Simulator
The following exercises use a RISC-V simulator developed by Keyhan Vakil from Berkeley. The simulator is called Venus and can be found online.
Notes: להסביר ולהראות עם הזיכרון
.data
arr: .word 260,1024,5,7
n: .word 4
char: .byte 1,250
.text
la s0, arr
la s1, n
la s2, char

## Slide 26
Question 2
slt t0, s0, s1
bne t0, x0, label

## Slide 27
Question 2
slt t0, s1, s0
beq t0, x0, label

## Slide 28
Question 3 Translate between the C and RISC-V code.
// s0 a, s1 b
// s2 c, s3 z
int a = 4, b = 5, c = 6, z;
z = a + b + c + 10;
addi s0, x0, 4
addi s1, x0, 5
addi s2, x0, 6
add s3, s0, s1
add s3, s3, s2
addi s3, s3, 10

## Slide 29
Question 3 Translate between the C and RISC-V code.
// computes s1 = 2^30
s1 = 1;
for ( s0 = 0 ; s0 < 30 ; s0++ ) s1 *= 2;
addi s0, x0, 0
addi s1, x0, 1
addi t0, x0, 30
loop: beq s0, t0, exit
add s1, s1, s1
addi s0, s0, 1
j loop
exit:
Notes: .text
addi s0, x0, 0
addi s1, x0, 1
addi t0, x0, 30
loop: beq s0, t0, exit
add s1, s1, s1
addi s0, s0, 1
j loop
exit: addi a0,x0,1
addi a1,s1,0
ecall
addi a0,x0,10
ecall

## Slide 30
Question 4 𝒊𝒏𝒕 𝒂𝒓𝒓[𝟔] = {𝟑,𝟏, 𝟒,𝟏,𝟓,𝟗} starts at 0xBFFFFF00.
integers are 4 bytes.
lw t0, 0(s0)
lw t1, 8(s0)
add t2, t0, t1
sw t2, 4(s0)
# Loads 𝒂𝒓𝒓[𝟎] into register 𝒕𝟎
# Loads 𝒂𝒓𝒓[𝟐] into register 𝒕𝟏
# Sets 𝒕𝟐 equal to 𝒕𝟎 plus 𝒕𝟏
# Sets 𝒂𝒓𝒓[𝟏] equal to value in 𝒕𝟐

## Slide 31
Question 4 𝒊𝒏𝒕 𝒂𝒓𝒓[𝟔] = {𝟑,𝟏, 𝟒,𝟏,𝟓,𝟗} starts at 0xBFFFFF00.
integers are 4 bytes.
lw t0, 0(s0) # Loads 𝒂𝒓𝒓[𝟎] into register 𝒕𝟎
lw t1, 8(s0) # Loads 𝒂𝒓𝒓[𝟐] into register 𝒕𝟏
add t2, t0, t1 # Sets 𝒕𝟐 equal to 𝒕𝟎 plus 𝒕𝟏
sw t2, 4(s0) # Sets 𝒂𝒓𝒓[𝟏] equal to value in 𝒕𝟐
𝒂𝒓𝒓[𝟏] = 𝒂𝒓𝒓[𝟎] + 𝒂𝒓𝒓[𝟐] (𝒂𝒓𝒓[𝟏] =𝟑 + 𝟒 = 7)

## Slide 32
שאלות על הוידאו?

## Slide 33: תרגילים נוספים – תרגיל 3
המירו את קטע הקוד הבא משפת C ל- ASSEMBLY
𝑖𝑛𝑡 𝑎 = 5, 𝑏 = 7; 𝑖𝑛𝑡 𝑡𝑒𝑚𝑝 = 𝑎; 𝑎 = 𝑏; 𝑏 = 𝑡𝑒𝑚𝑝;

## Slide 34: תרגילים נוספים – תרגיל 4

## Slide 35: תרגילים נוספים – תרגיל 5

## Slide 36: תרגילים נוספים – תרגיל 5

## Slide 37: תרגילים נוספים – תרגיל 6