## Slide 1: תרגול 7 רכיבי זיכרון וחישוב זמנים
Maroun Tork, 2018 , based on Carmi Grushko

## Slide 2: D-FF
כניסות
  D – מידע
  C – שעון
יציאות
  Q – המידע הישן
D-FF זוכר את מה שהיה ב-D, בזמן עלית שעון
  בשאר הזמן, מתעלמים מ-D

## Slide 3: עקרון-פעולה DFF
Clock
D
Q
Q’
יששכר ולטר (zigi@tx.technion.ac.il)

## Slide 4: עקרון-פעולה DFF
Clock
D
Q
Q’

## Slide 5: עקרון-פעולה DFF
Clock
D
Q
Q’

## Slide 6: עקרון-פעולה DFF
Clock
D
Q
Q’

## Slide 7: עקרון-פעולה DFF
Clock
D
Q
Q’

## Slide 8: עקרון-פעולה DFF
Clock
D
Q
Q’

## Slide 9: נגדיר מספר מושגים חשובים:
tsetup - משך הזמן שיש להחזיק את הכניסות קבועות לפני המעבר האקטיבי של השעון על מנת שהיציאות יהיו נכונות אחריו.
thold - משך הזמן שיש להחזיק את הכניסות קבועות אחרי המעבר האקטיבי של השעון על מנת שהיציאות יהיו נכונות אחריו.
tpCQ - זמן ההשהיה ממעבר השעון האקטיבי עד שהיציאה יציבה.
tcd - הזמן לאחר מעבר השעון האקטיבי בו עדיין מובטח כי היציאה לא השתנתה.

## Slide 10: D-FF
כדי שישמרו תנאי setup ו- hold נדרש: t1>Tsetup, t2>Thold

## Slide 11: D-FF - שימושים
מחלק תדר:

## Slide 12: DFF ולוגיקה צירופית
CLK
IN
A
B
tCD(FF1)
thold(FF2)
tCD(Logic)
FF1
FF2
מערכת צירופית
A

## Slide 13: DFF ולוגיקה צירופית
CLK
IN
A
B
tPD(FF1)
ts(FF2)
tCLK
tPD(Logic)
FF1
FF2
מערכת צירופית
A

## Slide 14: תרגיל 1
tpd(XOR) = 10
tcd(XOR) = 1
tpdC-Q(FF) = 15
tsetup(FF) = 5
tcdC-Q(FF) = 2
מהו זמן המחזור המינימאלי?
מה ה- thold המקסימלי שיאפשר עבודה תקינה של המעגל?

## Slide 15
𝑇𝑚𝑖𝑛 ≥ 𝑡𝑝𝐶𝑄(FF) + 𝑡𝑝𝑑(XOR) + 𝑡𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝(𝐹𝐹) = 15 + 10 + 5 = 30𝑛𝑠
𝑡𝑐𝑑(𝐹𝐹) + 𝑡𝑐𝑑(XOR) = 2 + 1 = 3 ≥ 𝑡ℎ𝑜𝑙𝑑(𝐹𝐹)
tpd(XOR) = 10
tcd(XOR) = 1
tpdC-Q(FF) = 15
tsetup(FF) = 5
tcdC-Q(FF) = 2

## Slide 16: תרגיל 5
2 | 3 | 4 | 1 | 
4 | 4 | 7 | 2 | 
 |  | 4 | 1 | 
2 | 3 | 4 | 1 | 
4 | 4 | 7 | 2 | 
 |  | 4 | 1 | 
חשבו את , כך שהמערכת תעבוד בתדר המקסימלי האפשרי

## Slide 17
2 | 3 | 4 | 1 | 
4 | 4 | 7 | 2 | 
 |  | 4 | 1 | 
2 | 3 | 4 | 1 | 
4 | 4 | 7 | 2 | 
 |  | 4 | 1 | 
𝑭𝑭𝟐 → 𝑭𝑭𝟏
𝑇𝑚𝑖𝑛 ≥ 𝑡𝑝𝐶𝑄(𝐹𝐹2) + 𝑡𝑝𝑑(𝐶𝐿1) + 𝑡𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝(𝐹𝐹1) = 7 + 4 + 3 = 14𝑛𝑠
𝑭𝑭𝟏 → 𝑭𝑭𝟐
𝑇𝑚𝑖𝑛 ≥ 𝑡𝑝𝐶𝑄(𝐹𝐹1) + 𝑡𝑝𝑑(𝐶𝐿2) + 𝑡𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝(𝐹𝐹2) →
𝑡𝑝𝑑(𝐶𝐿2) ≤ 𝑇𝑚𝑖𝑛 − 𝑡𝑝𝐶𝑄(𝐹𝐹1) − 𝑡𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝(𝐹𝐹2) = 14 − 4 − 4 = 6𝑛𝑠 → 𝒕𝒑𝒅(𝑪𝑳𝟐) ≤ 𝟔𝒏𝒔
𝑭𝑭𝟐 → 𝑭𝑭𝟏
𝑡𝑐𝑑(𝐹𝐹2) + 𝑡𝑐𝑑(𝐶𝐿1) = 2 + 1 = 3 ≥ 𝑡ℎ𝑜𝑙𝑑(𝐹𝐹1) = 2
𝑭𝑭𝟏 → 𝑭𝑭𝟐
𝑡𝑐𝑑(𝐹𝐹1) + 𝑡𝑐𝑑(𝐶𝐿2) = 1 + 𝑡𝑐𝑑(𝐶𝐿2) ≥ 𝑡ℎ𝑜𝑙𝑑(𝐹𝐹2) = 4 → 𝒕𝒄𝒅(𝑪𝑳𝟐) ≥ 𝟑

## Slide 18: תרגיל 6
5 | 20 | 40 | 5 | 
 |  | 22 | 2 | 
 |  | 20 | 2 | 
5 | 20 | 40 | 5 | 
 |  | 22 | 2 | 
 |  | 20 | 2 | 
תנאי התחלה:
אחרי הרבה זמן, משנים את הכניסה ל- 1

## Slide 19
5 | 20 | 40 | 5 | 
 |  | 22 | 2 | 
 |  | 20 | 2 | 
5 | 20 | 40 | 5 | 
 |  | 22 | 2 | 
 |  | 20 | 2 | 
א. בהנחה ש- , בדקו אם תנאי מתקיים
ב. בהנחה ש- , חשבו את
תרגיל 6

## Slide 20
𝑭𝑭𝟏 → 𝑭𝑭𝟐
𝑡ℎ𝑜𝑙𝑑(𝐹𝐹2) ≤ 𝑡𝑐𝑑(𝐹𝐹1) + 𝑡𝑐𝑑(𝐶)
5 ≤5+2
𝑭𝑭𝟐 → 𝑭𝑭𝟏
𝑡ℎ𝑜𝑙𝑑(𝐹𝐹1) ≤ 𝑡𝑐𝑑(𝐹𝐹2) + 𝑡𝑐𝑑(A) + 𝑡𝑐𝑑(B)
5 ≤5+2+2
𝑭𝑭𝟏 → 𝑭𝑭𝟐
𝑇𝑚𝑖𝑛 ≥ 𝑡𝑝𝐶𝑄(𝐹𝐹1) + 𝑡𝑝𝑑(𝐶) + 𝑡𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝(𝐹𝐹2)
𝑇𝑚𝑖𝑛 ≥ 40+22+20=82
𝑭𝑭𝟐 → 𝑭𝑭𝟏
𝑇𝑚𝑖𝑛 ≥ 𝑡𝑝𝐶𝑄(𝐹𝐹2) + 𝑡𝑝𝑑(A) + 𝑡𝑝𝑑(B) + 𝑡𝑠𝑒𝑡𝑢𝑝(𝐹𝐹1)
𝑇𝑚𝑖𝑛 ≥ 40+22+20+20=102
5 | 20 | 40 | 5 | 
 |  | 22 | 2 | 
 |  | 20 | 2 | 
5 | 20 | 40 | 5 | 
 |  | 22 | 2 | 
 |  | 20 | 2 | 

## Slide 21: תרגיל 6
ג. בהנחה ש-, חשבו את
Clk FF1
Q2
Q1
tCD(FF1)
tCD(C)
tCD(FF2)
tPD(FF2)
tHOLD(FF2)
Clk
FF2
tskew

## Slide 22: תרגיל 6
Q1
tHOLD(FF1)
Clk FF1
Q2
tCD(FF2)
tCD(A+B)
Clk FF2
tskew
ג. בהנחה ש-, חשבו את

## Slide 23: תרגיל 6
Clk FF1
Q2
Q1
tPD(FF1)
tPD(C)
Clk
FF2
tSetup(FF2)
tskew
Tmin
ג. בהנחה ש-, חשבו את

## Slide 24: תרגיל 6
ג. בהנחה ש-, חשבו את
Q1
FF1
Clk
Q2
tPD(FF2)
tPD(A+B)
FF2
Clk
tskew
tSetup(FF1)
Tmin

## Slide 25
ד. איך משפיע על ?
תרגיל 6

## Slide 26
שאלות על הוידאו?

## Slide 27: שאלה 1- קיץ תשע"ט מועד ב'

## Slide 28
שאלה 1- קיץ תשע"ט מועד ב'

## Slide 29
שאלה 1- קיץ תשע"ט מועד ב'
=70
-
FF0->FF1
FF1->FF0
מחזור השעון הוא מינימלי כאשר Tmin שווה בשני המסלולים, כלומר כאשרskew= -5
5-5-4-4=-8
- =5+4-5=4
נבדוק תנאי hold:

## Slide 30: שאלה 2- אביב תשע"ט מועד ב'

## Slide 31: שאלה 2- אביב תשע"ט מועד ב'

## Slide 32: שאלה 3- אביב תשע"ט מועד ב'

## Slide 33: שאלה 3- אביב תשע"ט מועד ב'
תנאי hold מ FF2 ל FF2 אינם מתקיימים

## Slide 34: שאלה 4- חורף תשע"ט מועד א'

## Slide 35: שאלה 4- חורף תשע"ט מועד א'

## Slide 36: שאלה 4- חורף תשע"ט מועד א'

## Slide 37: שאלה 5- תרגיל יבש

## Slide 38: שאלה 5- תרגיל יבש
1
נבדוק תנאי hold:
נבדוק תנאי setup:
בנוסף, על פעולת אין להשתנות, לכן מספר המהפכים חייב להיות זוגי. לכן מספר המהפכים הוא 2

## Slide 39: שאלה 6- תרגיל יבש

## Slide 40: שאלה 6- תרגיל יבש
- =3
-
-
נבדוק תנאי hold:
נבדוק תנאי setup:

## Slide 41: שאלה 7- אביב תשע"ט מועד א'

## Slide 42: שאלה 7- אביב תשע"ט מועד א'