## Slide 1: Tutorial 11 RISC-V Multi Cycle
Maroun Tork, 2018

## Slide 2: Single-Cycle RISC-V RV32I Datapath
IMEM
ALU
Imm.
Gen
+4
DMEM
Branch Comp.
Reg[]
AddrA
AddrB
DataA
AddrD
DataB
DataD
Addr
DataW
DataR
1
0
0
1
2
1
0
pc
0
1
inst[11:7]
inst[19:15]
inst[24:20]
inst[31:7]
pc+4
alu
mem
wb
alu
pc+4
Reg[rs1]
pc
imm[31:0]
Reg[rs2]
inst[31:0]
ImmSel
RegWEn
BrUn
BrEq
BrLT
ASel
BSel
ALUSel
MemRW
WBSel
PCSel
wb

## Slide 3: Breaking the datapath into 5 stages
IMEM
ALU
Imm.
Gen
+4
DMEM
Branch Comp.
Reg[]
AddrA
AddrB
DataA
AddrD
DataB
DataD
Addr
DataW
DataR
1
0
0
1
2
1
0
pc
0
1
inst[11:7]
inst[19:15]
inst[24:20]
inst[31:7]
pc+4
alu
mem
wb
alu
pc+4
Reg[rs1]
pc
imm[31:0]
Reg[rs2]
wb
Instruction Fetch
(IF)
Instruction Decode/Register Read (ID)
ALU Execute
(EX)
Memory Access
(M)
Write Back
(WB)
Notes: +4 and Branch Comparator will be eliminated in multi-cycle. Their jobs will be taken over by the ALU. Wait and see.

## Slide 4: 5 stages  5 cycles (and loop back)
IMEM
ALU
Imm.
Gen
+4
DMEM
Branch Comp.
Reg[]
AddrA
AddrB
DataA
AddrD
DataB
DataD
Addr
DataW
DataR
1
0
0
1
2
1
0
pc
0
1
inst[11:7]
inst[19:15]
inst[24:20]
inst[31:7]
pc+4
alu
mem
wb
alu
pc+4
Reg[rs1]
pc
imm[31:0]
Reg[rs2]
wb
Instruction Fetch
(IF)
Instruction Decode/Register Read (ID)
ALU Execute
(EX)
Memory Access
(M)
Write Back
(WB)
Notes: As soon as we finish all cycles related to one instruction, we start the next one.

## Slide 5: Controller State Machine
Notes: After each instruction we return to the first state, FETCH
Start explanation from Jump (right to left, jump back vs. previous slide).
Jump
Branch = do compare (ALUOp=01 – SUB)
Execution – use FUNC…
Load Store: compute the address (common), but then split for Load and Store

## Slide 6: Adding temporary registers (and making some changes)
PCC=PC current
IR=Instruction Register
MDR=Memory Data Register
IMEM
ALU
DMEM
Reg[]
AddrA
AddrB
DataA
AddrD
DataB
DataD
Addr
DataW
DataR
1
0
ALU
ALUout
PCC
pc
IR
A
B
ALUout
immX
Imm.
MDR
4
Notes: PCC – “PC – current”
Branch comparator and +4 were removed (less HW)

## Slide 7: Reminder: DP+C

## Slide 8: Added counter for next state
8
6
7
5
3
2
4
9
1
0
Notes: Moving next state computation out of ROM/PLA.
Idea: for cases when we move to the next state, which ID is increment of 1, let’s use the adder.
So when deciding on the next state, we take into account AddrCtrl line(s) which says whether to choose:
Incremental state number
A value that depends on the current opcode.
Question: can we remove “state” register – no, need to break the comb loop.
Need also a possibility to go back to 0 state after command finishes execution (therefore AddrCtrl Line is multi-bit)

## Slide 9: Address Selection
S
t
a
t
e
O
p
A
d
d
e
r
1
M
u
x
3
2
1
0
D
i
s
p
a
t
c
h
R
O
M
1
D
i
s
p
a
t
c
h
R
O
M
2
0
A
d
d
r
C
t
l
A
d
d
r
e
s
s
s
e
l
e
c
t
l
o
g
i
c
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
r
e
g
i
s
t
e
r
o
p
c
o
d
e
f
i
e
l
d
Notes: Go over the states of FSM: 0, 1, 2… and point out what should be AddrCtrl

## Slide 10: Address Selection Control
State number | Address control action | Value of AddrCtl
0 | Increment | 3
1 | Use dispatch ROM 1 | 1
2 | Use dispatch ROM 2 | 2
3 | Increment | 3
4 | Go to state 0 | 0
5 | Go to state 0 | 0
6 | Increment | 3
7 | Go to state 0 | 0
8 | Go to state 0 | 0
9 | Go to state 0 | 0
Result is smaller than ROM—no 4 bits/word for next state, only two bits
Notes: So here are the values of AddrCtrl for each one of the possible current states.
When having a FSM with more states, this approach is more efficient than PLA/ROM.

## Slide 11: Address Selection Tables
טבלה 1 לקפיצה ממצב מספר 1
טבלה 2 לקפיצה ממצב מספר 2
2
SW
x23
2
LW
x03
8
BEQ
x63
5
SW
x23
9
JAL
x67
3
LW
x03
6
R-type
x33
Value
Name
Op
Value
Name
Op
Dispatch ROM 2
Dispatch ROM 1
Notes: So now we have a generic HW, which has options of
Going to 0
Increment
2 dispatch ROMs that can take care of 2 split points.

## Slide 12: Micro-code Controller
Notes: So we can see the memory here having a micro-code inside: each line/code is a “command” to data-path, saying what to do.
The “state register” – similar to PC:
Increments
Jumps sometimes (for the slipts in FSM or return to 0 state)
Can we change the contents of the Microcode memory?
Yes, if we use flash / RAM…
Good if we want to fix bugs – usually uncommon for a general PC, but may be for other computer systems – useful, not only for bug-fix, but for an implementation of new commands over the existing data path.

## Slide 13: Questions

## Slide 14: Question 4
The following code is given:
addi s0, x0, 0
addi s1, x0, 1
addi t0, x0, 5
loop: beq s0, t0, exit
add s1, s1, s1
addi s0, s0, 1
jal x0, loop
exit
A- How many cycles would it take for the entire execution of the code?
addi & add – 4 cycles, beq & jal– 3 cycles
B- In which number of cycles does the ALU sums twice the value of $s1 for the first time?

## Slide 15: Question 4
Compare between Single Cycle RISC-V and Multi-Cycle RISC-V in terms of space, time and complexity.
Single cycle RISC-V
  Lots of hardware (dedicated to functionality)
  Slow
  Combinational control
Multi-cycle RISC-V
  Hardware savings (but added registers)
  Faster
  Some speculation – more energy consumed
  FSM control (ROM / micro-code)
  Flexible

## Slide 16: Question 6
For the instruction SWAP, update the data path of the multi cycle processor, without changing the structures of the Register File and memory. If not possible explain why.

## Slide 17
IMEM
ALU
DMEM
Reg[]
AddrA
AddrB
DataA
AddrD
DataB
DataD
Addr
DataW
DataR
1
0
ALU
ALUout
PCC
pc
IR
A
B
ALUout
immX
Imm.
MDR
4
swap

## Slide 18
IMEM
ALU
DMEM
Reg[]
AddrA
AddrB
DataA
AddrD
DataB
DataD
Addr
DataW
DataR
1
0
ALU
ALUout
PCC
pc
IR
A
B
ALUout
immX
Imm.
MDR
4
swap

## Slide 19
IMEM
ALU
DMEM
Reg[]
AddrA
AddrB
DataA
AddrD
DataB
DataD
Addr
DataW
DataR
1
0
ALU
ALUout
PCC
pc
IR
A
B
ALUout
immX
Imm.
MDR
4
swap

## Slide 20
אביב 2019 מועד ב' – שאלה 12

## Slide 21
אביב 2019 מועד ב' – שאלה 12

## Slide 22: Controller State Machine
אביב 2019 מועד ב' – שאלה 12
Notes: Store

## Slide 23
Sp הוא רגיסטר מספר 2, כלומר נוכל לבחור אותו בצורה ישירה
עלינו לזכור כי יש לתמוך בפקודות קודמות, כלומר שני מחזורי השעון הראשונים עדיין ישמשו ל-IF ול-DEC
נשים לב כי הפקודה מדבר על אחסון של
אביב 2019 מועד ב' – שאלה 12

## Slide 24
Sp הוא רגיסטר מספר 2, כלומר נוכל לבחור אותו בצורה ישירה
עלינו לזכור כי יש לתמוך בפקודות קודמות, כלומר שני מחזורי השעון הראשונים עדיין ישמשו ל-IF ול-DEC
נשים לב כי הפקודה מדבר על אחסון של
אביב 2019 מועד ב' – שאלה 12

## Slide 25
אביב 2018 מועד א' – שאלה 6
כאשר קוראים סדרת איברים של מערך בזיכרון, בין אם באופן רציף (a[0], a[1], a[2],…) ובין אם בדילוג (stride) במרחקים קבועים (למשל a[0], a[3], a[6], …, הפעם stride=3) משתמשים בדרך כלל ברגיסטר המכיל את ה-offset מתחילת המערך (או את הכתובת של איבר המערך שאותו קוראים) ולאחר כל קריאת איבר מהמערך מגדילים את הרגיסטר במספר הבתים המהווים את ה-stride (4 בדוגמה הראשונה, 12 בדוגמה השנייה).
כדי לממש מעבר יעיל על מערכים בזיכרון בדילוג נתון רוצים להוסיף פקודה חדשה ל- RISC-V. הפקודה היא lwpinc (load word post increment) הנכתבת כך:
lwpinc rd, rs1, imm
הפקודה מבצעת את שתי הפעולות הבאות:
Reg(rd) = Mem(Reg(rs1))
Reg(rs1) = Reg(rs1) + imm
שימו לב שקודם מתבצעת הקריאה מהזיכרון ורק לאחר מכן מגדילים את הרגיסטר. לכן זו פקודה post-increment. אילו היינו קודם מגדילים את הרגיסטר ורק אחר כך קוראים, הייתה זו פקודת pre-increment. בשפת C (ושפות אחרות) משתמשים באותו רעיון על ידי הסינטקס i++ וגם ++i.

## Slide 26
אביב 2018 מועד א' – שאלה 6
לצורך מימוש הפקודה שינו את חומרת ה-RiscV MultiCycle באופן הבא:

## Slide 27
אביב 2018 מועד א' – שאלה 6
מהו המספר המינימאלי של מחזורי שעון בהם ניתן לממש ביצוע מלא של פקודתlwpinc ב-RiscV Multicycle המוצג באיור?
3 מחזורי שעון
4 מחזורי שעון
5 מחזורי שעון
6 מחזורי שעון
עלינו לשמור על תמיכה בכל הפקודות הקודמות, כלומר שני השלשבים הראשונים יהיו IF ו-DEC
ברגע נתון ניתן לכתוב רק לרגיסטר אחד שיושב ב-register file. עלינו לכתוב לשני רגיסטרים ולכן נצטרך לפחות שני מחזורים עבור כך
נשים לב כי עלינו לבצע חישוב של Reg(rd) = Mem(Reg(rs1)), לפני שאנחנו משנים את הערך שלrs1 ל-rs1+imm
ישנם חלקים אשר ניתן למקבל את ביצועם
נתחיל משלב ה-IF וה-DEC. לאחר מכן נבצע במקביל את הגישה לזיכרון MEM[rs1] ואת החישוב rs1+imm. בשני המחזורים הבאים נכתוב את שני הערכים הללו (נשים לב כי עלינו להוריד את ביט הבקרה אשר מאפשר כתיבה ל-MDRWEn ול-ALUoutWen בשני המחזורים האלו

## Slide 28
אביב 2018 מועד א' – שאלה 6
על סמך התשובה שנתתם בסעיף א', מלאו את הטבלה הבאה בערכים של אותות הבקרה המצוינים בכל אחד ממחזורי השעון של הפקודה lwpinc. אם ערך אות בקרה איננו רלוונטי במחזור שעון מסוים יש לכתוב את ערכו כ-don’t care (φ) אותות הנגמרים בסיומת ‘Wen’ יכולים לקבל ערכים 0 או 1.

## Slide 29
אביב 2018 מועד א' – שאלה 6
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Cycle num.
1 | 2 |  |  |  | WBsel
1 | 0 |  |  |  | AddrDsel
1 | 1 | 0 | 0 |  | RegWen
 |  | 0 | 2 |  | Asel
 |  | 0 | 0 |  | Bsel
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ALUoutWen
 |  | 1 |  |  | MemAddrSel
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Cycle num.
1 | 2 |  |  |  | WBsel
1 | 0 |  |  |  | AddrDsel
1 | 1 | 0 | 0 |  | RegWen
 |  | 0 | 2 |  | Asel
 |  | 0 | 0 |  | Bsel
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ALUoutWen
 |  | 1 |  |  | MemAddrSel

## Slide 30
אביב 2018 מועד א' – שאלה 6
על סמך התשובה שנתתם בסעיף א', מלאו את הטבלה הבאה בערכים של אותות הבקרה המצוינים בכל אחד ממחזורי השעון של הפקודה lwpinc. אם ערך אות בקרה איננו רלוונטי במחזור שעון מסוים יש לכתוב את ערכו כ-don’t care (φ) אותות הנגמרים בסיומת ‘Wen’ יכולים לקבל ערכים 0 או 1.
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Cycle num.
1 | 2 |  |  |  | WBsel
1 | 0 |  |  |  | AddrDsel
1 | 1 | 0 | 0 |  | RegWen
 |  | 0 | 2 |  | Asel
 |  | 0 | 0 |  | Bsel
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ALUoutWen
 |  | 1 |  |  | MemAddrSel
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Cycle num.
1 | 2 |  |  |  | WBsel
1 | 0 |  |  |  | AddrDsel
1 | 1 | 0 | 0 |  | RegWen
 |  | 0 | 2 |  | Asel
 |  | 0 | 0 |  | Bsel
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ALUoutWen
 |  | 1 |  |  | MemAddrSel

## Slide 31
חורף 2020 מועד א' – שאלה 14

## Slide 32
חורף 2020 מועד א' – שאלה 14

## Slide 33
חורף 2020 מועד ב' – שאלה 13
נתון מעבד ה-Multicycle Risc הבא אשר תומך בפקודות MAC (multiply and accumulate). השינויים במעבד מוקפים במעגל.

## Slide 34
חורף 2020 מועד ב' – שאלה 13
מלבד קו הבקרה אשר שייך ל-Mux בכניסת ה- Register File לא נוספו קווי בקרה נוספים. הפקודה מקודדת כפקודת R-type אך בעלת opcode ייחודי אשר שונה מכל הפקודות האחרות מסוג R-type.
פורמט פקודת ה-Mac הינו:
MAC rd, rs1, rs2

## Slide 35
חורף 2020 מועד ב' – שאלה 13
אילו שינויים נצטרך לבצע במכונת המצבים של הבקר על מנת לתמוך בפקודה ה-?MAC הניחו כי התמיכה בסיביות הבקרה של ה-muxes כבר נוספה לבקר.
ניתן ומומלץ להיעזר במכונת המצבים בדף הנוסחאות. שימו לב כי מספרי המצבים הישנים (אלו אשר מופיעים בדף הנוסחאות ונלמדו בכיתה) אינם משתנים.
הוספת שורה ב-Dispatch ROM 1, והוספת מצב חדש למכונת המצבים.
הוספת Dispatch ROM חדש ושני מצבים חדשים.
הוספת שורה ב-Dispatch ROM 1, הוספת Dispatch ROM חדש והוספת מצב חדש למכונת המצבים.
לא נצטרך לבצע שינויים במכונת המצבים כי המעבד כבר תומך בכפל ובחיבור.
הוספת שורה ב-Dispatch ROM 1, הוספת Dispatch ROM חדש ושני מצבים חדשים.

## Slide 36
חורף 2020 מועד ב' – שאלה 13
פתרון
תשובה ה.
נתון כי מכנות המצבים כבר תומכת בסיביות הבקרה של ה-Muxes אשר נוספו. בכדי לאפשר את התמיכה נצטרך להוסיף שורה בDR1 על מנת לסווג את הפקודה החדשה אל מצב 6. נצטרך להוסיף DR עבור מצב 6 שיפריד בין פקודות R רגילות לבין MAC. עבור פקודות MAC נעבור למצב נוסף בו נבצע את פעולה החיבור ולאחריו את שלב הWB. תשובה ג' אינה נכונה מכיוון שלא ניתן לעבור מהמצב החדש בחזרה אל מצב 7(מצב הWB של פקודות Rtype) ללא הוספה של DispatchROM נוסף, וזאת מכיוון שמספרי המצבים אינם בעלי הפרש של 1 לא ניתן להשתמש בקידום של המצב ב-1.

## Slide 37
חורף 2020 מועד ב' – שאלה 2
עבור פקודות האסמבלי הבאות, איזו פקודה לא ניתן לממש כפקודה אמיתית במעבד הmulti-cycle RISC-V (להזכירכם פקודה אסמבלי אמיתית רצה כפקודה אחת על המעבד)?
ניתן לבצע שינויים בבקר והוספת muxes וחיווטים במסלול הנתונים של המעבד ולהתאים את זמן המחזור, אך אסור לבצע שינויים ביחידות Register file, Memory, ALU.
פקודת swap rd, rs אשר מחליפה בין תוכנם של שני הרגיסטרים.
פקודת addi32 rd, rs, imm אשר מוסיפה ערך immediate בגודל 32 ביט לערך השמור ברגיסטר rs ושומרת ב-rd.
פקודת cp rs1, rs2 אשר מעתיקה מילה מהזכרון מהכתובת שנתונה ברגיסטר rs1 לכתובת בזיכרון אשר נתונה ברגיסטר rs2.
פקודת sub3 rd, rs1, rs2אשר מבצעת את הפעולה
reg[rd]=reg[rd]-reg[rs1]-reg[rs2] (שומרת את התוצאה לרגיסטר rd).
ניתן לממש את כל הפקודות הנ״ל.

## Slide 38
חורף 2020 מועד ב' – שאלה 2
תזכורת:
פקודה אמתית היא פקודה אשר אינה מממושת על ידי רצף של פקודת אחרות
פסאודו פקודה, היא פקודה אשר מממושת על ידי רצף של פקודות אחרות (הרצף יכול להיות גם באורך 1). דוגמא לפסאודו פקודה היא mv rd rs אשר מממושת על ידי הפקודה האמתית add rd rs x0
לא ניתן לממש add32i מכיוון שלא ניתן לקודד בפקודת אסמבלי (בגודל 32 ביט) גם opcode, גם מספר רגיסטר, וגם ערך imm של 32 ביטים.
תשובה ב׳ נכונה.